IndAlarmIf1All alkatrészek, beültetése

A nyák két oldalának, a képe, a be nem ültetendő alkatrészek átszínezésével:
- A nem beültetendő alkatrészeknél a pozíció rajz sárgára lett átszínezve.
- A prototípusnál is kimarad (később kerül beültetésre) néhány alkatrész, ezek színe piros.
- Hogy egyértelműbb legyen a, a mikrokontrollerek 1-es lába pirosra lett színezve, ill. a többi IC-nél az 1-es lábat jelző pont is piros.

4x22	YC164	R13, R33	22R0 1206 ISOL 5% YC164-JRG0722R0 (YAG) RoHS4x22R CONVEX 200PPM
4x270	YC164	R14, R15, R34, R35	270R 1206 ISOL 5% YC164-JRG07270R (YAG) NOPB4x270R CONVEX 200PPM
4x470	YC164	R16, R17, R36, R37	620R 1206 ISOL 5% YC164-JRG07620R (YAG) 4x620R CONVEX 200PPM
500mA	minifuse	F1	500 mA 125V 0451.500MRL SMD 2410 VERY FAST (LFS) RoHS GOLD PLATED CAP NANO2
AtMega..4	44A	U1, U11	ATMEGA644PA-AU
Cap Pol1	C6X11RM2.5	C1	47uF 50V 6x11 RM 2.5 20% 105° 2000h SC050M0047BZS-0611 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP.
Cap Pol1	C8X11RM3.5	C4	470uF 10V 8x11 RM 3.5 20% 105° 4000h SY010M0470B3F-0811 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP MOTHERBOARD
Cap	CC2012-0805	C12, C13, C14, C16, C32, C33, C34, C36	1uF 0805 -20+80% 25V Y5V CC0805ZRY5V8BB105 (YAG) RoHS
Cap	CC2012-0805	C9, C17, C29, C37	1uF 0805 10% 16V X7R CC0805KKX7R7BB105 (YAG) RoHS
Cap	CC3216-1206	C5, C6, C7, C15, C18, C19, C20, C25, C26, C27, C39, C40	4.7uF 1206 10% 16V X7R 1206X475K160CT (WAL) RoHS
Cap	CC3225-1210	C2	1uF 1206 -20+80% 50V Y5V CC1206ZRY5V9BB105 (YAG) RoHS
Cap	CC3225-1210	C3, C8	10uF 1210 10% 25V X7R CC1210KKX7R8BB106 (YAG) RoHS
Cap	CC2012-0805	C10, C11, C30, C31	22pF 0805 5% 50V NP0 CC0805JRNP09BN220 (YAG) RoHS
DS232AR-N	SOIC16N	U4, U14	MAX232D (TI) RoHS2xLINE TRANSCEIVER. RS/232 SO-16
ESDA6V1L	SO-G3/C2.5	D10, D11, D12, D13, D15, D16, D30, D31, D32, D33, D35, D36	ESDA 6V1L SMD 2x 6.1V (300W/1ms) SUPRESSOR DIÓDA SOT-23 EGYIRÁNYÚ
EXT	HDR2X8	CON5, CON15	tüskesor 2x8
IIC	HDR2X5	CON3, CON13	tüskesor 2x5
Inductor	NPIS27H	L1	330 uH/SMD-NIC NPIS27H 10 % 0,95 A 0,64 Ω NPIS27H331KTRF 12,5x12,5x8,0mm
ISP	HDR2X5	CON2, CON12	tüskesor 2x5
Jumper	JP	JP1, JP2, JP3, JP4, JP13, JP14	tüskesor 2p
L-13GD	LED 2mm zöld	D4, D9, D24	tüskesor 2p
L-13id	LED 2mm vörös	D3, D5, D23	tüskesor 2p
L-13YD	LED 2mm sárga	D7, D8, D28	tüskesor 2p
LL5819,	MELF	D1, D2	1A 40V DO-213AB SCH.RECT. LL5819 (TSC) RoHS MELF
LM2574N-5	626-05-01	U3	LM2574N-5.0 (NSC) RoHSSTEP-DOWN VOLT.REG. DIP-8
MAX1487CSA	NSO8	U2	DS1487M (NSC) RoHSLOW-POW. RS-485 TRANSCEIVER. SO-8
MMUN2111	SO-G3/C2.5	Q2	MMUN2111LT1G (ONS) RoHSPNP-UNI 50V 0.1A +2x10kohm SOT-23 ˝A6A˝
MMUN2211	SO-G3/C2.5	Q1	MMUN2211LT3G (ONS) RoHSNPN-UNI 50V 0.1A +2x10kohm SOT-23 ˝A8A˝
Res	CR2012-0805	R1,R21	680R 0805 5% RC0805JR-07 680R 0.125W (YAG) RoHS
Res	CR2012-0805	R2, R3	560R 0805 5% CR-05JL7--560R 0.125W (TCL) RoHS
Res	CR2012-0805	R4, R5, R24, R25	470R 0805 5% RC0805JR-07 470R 0.125W (YAG) RoHS
Res	CR2012-0805	R6, R7	1K50 0805 5% RC0805JR-07 1K50 0.125W (YAG) RoHS
Res	CR2012-0805	R9, R29	4K70 0805 5% RC0805JR-07 4K70 0.125W (YAG) RoHS
Res	CR2012-0805	R10, R12	1K30 0805 5% RC0805JR-07 1K30 0.125W (YAG) RoHS
Res	CR5025-2010	R11	120R 2010 5% CR-0AJL4--120R 0.75W (TCL) RoHS
Res	CR5025-2010	R8	2K70 2010 5% CR-0AJL4---2K7 0.75W (TCL) RoHS
RS232	HDR2X5	CON4, CON14	tüskesor 2x5
RS485	HDR2X5	CON1	tüskesor 2x5
SW-PB	SPPB512300+MINICW	S1	SPPB512300
SW-PB	SPPB6A0400-R	S2	SPPB6A0400
USB6B1	NSO8	D6	USB 6B1/SMD 18 V 8/20 µs, 500 W SO8 SUPRESSOR DIODA HÁLÓ
XTAL	HC49	Y1, Y11	14.745600MHz QUARZ HC49/S (NSK) RoHS˝30ppm 20pF LOW PROFILE

# Programozás
## FUSE bitek
### Extended FUSE
Fuse Low Byte	Bit No	Description	Default Value
–	7	–	1
–	6	–	1
–	5	–	1
–	4	–	1
–	3	–	1
BODLEVEL2(1)	2	Brown-out Detector trigger level	1 (unprogrammed)
BODLEVEL1(1)	1	Brown-out Detector trigger level	1 (unprogrammed)
BODLEVEL(0)	0	Brown-out Detector trigger level	1 (unprogrammed)

 BODLEVEL:
BODLEVEL 2:0 Fuses	Min VBOT	Typ VBOT	Max VBOT
111	BOD Disabled
110	1,7V	1,8V	2,0V
101	2,5V	2,7V	2,9V
100	4,1V	4,3V	4,5V

Az eszköz 5V-ról üzemel, ezért 4,3V-os minimál feszültség kerül beállításra: efuse = 0xFC .
Fuse High Byte
Fuse High Byte	Bit No	Description	Default Value	Set
OCDEN(4)	7	Enable OCD	1 (unprogrammed, OCD disabled)	1
JTAGEN	6	Enable JTAG	0 (programmed, JTAG enabled)	1
SPIEN(1)	5	Enable Serial Program and Data Downloading	0 (programmed, SPI prog.enabled)	0
WDTON(3)	4	Watchdog Timer always on	1 (unprogrammed)	1
EESAVE	3	EEPROM memory is preserved through the Chip Erase	1 (unprogrammed, EEPROM not preserved)	1
BOOTSZ1	2	Select Boot Size (see Table 26-9 for details)	0 (programmed)(2)	0
BOOTSZ0	1	Select Boot Size (see Table 26-9 for details)	0 (programmed)(2)	0
BOOTRST	0	Select Reset Vector	1 (unprogrammed)	1

Az alapértelmezetthez lépest csak a JTAG-ot kell letiltani: hfuse = 0xD9

Fuse Low Byte
Fuse Low Byte	Bit No	Description	Default Value	Set
CKDIV8	7	Divide clock by 8	0 (programmed)	1
CKOUT	6	Clock output	1 (unprogrammed)	1
SUT1	5	Select start-up time	1 (unprogrammed)	0
SUT0	4	Select start-up time	0 (programmed)	1
CKSEL3	3	Select Clock source	0 (programmed)	0
CKSEL2	2	Select Clock source	0 (programmed)	1
CKSEL1	1	Select Clock source	1 (unprogrammed)	1
CKSEL0	0	Select Clock source	0 (programmed)	1

lfuse = 0xD7

A letöltő csatlakozása után terminál módban el kell indítani a letöltő programot:
$ avrdude -c STK200 -p m644p –t
Ezután kiadható a két következő parancs a fuse bitek programozásához:
avrdude> w hfuse 0 0xd9
avrdude> w lfuse 0 0xd7
avrdude> w efuse 0 0xfc