## Slide 1: LANVIEW2
Hálózati nyilvántartó és Montírozó rendszer
https://github.com/csikfer/lanview2
CSIki Ferenc
Csiki.Ferenc@uni-bge.hu

## Slide 2: Hálózat menedzsment ahogy én gondolom Miért?
Nagios
Munin
Zabbix
GLPI

## Slide 3: Amire szükség van! dokumentáció (SQL)
Szerverek, kliens gépek, egyéb hálózati elemek.
Csatlakozók, patch panelek, patch kábelek, fali kábelek.
Felhasználók
Helyek, alaprajzok. Ki ill. mi hol van.

## Slide 4: Adatgyűjtés, nyomkövetés
Címek változása
Eszközök mozgása
Eszközök, szolgáltatások állapota.
Szabályok.
És ahogy más gondolja a hálózat menedzsmentet

## Slide 5: meg akartam valósítani két dolgot!
SQL és C++ összekapcsolás
objektumokat tárolunk az adatbázisban
objektumok a programban is
program módszereket tartalmazzon
Viselkedés
Megjelenés

## Slide 6: Telepítés
A rendszer multiplatformos
Tesztelve:
Ubuntu 18.04 Raspberry PI Orange PI Win
Windows rendszereken az SNMP API (jelenleg) hiányzik
A dokumentáció részletesen tartalmazza a telepítési folyamatot Ubuntu 18.04 -re.

## Slide 7: A rendszer részei
Adatbázis. PostgreSQL
lv2 API
lv2d lekérdező gyökér alkalmazás / daemon.
Lekérdező alprogramok
lv2g GUI API
lv2gui GUI
Vagyonvédelmi kiegészítő hardver elemek.
Interpreter (CLI)

## Slide 8: néhány funkció On-line riasztás, diszpécseri terminál

## Slide 9: néhány funkció Hálózati elem keresése Az adatbázisban cím alapján

## Slide 10: néhány funkció Hálózati elem keresése Közvetlenül a switch címtáblákban

## Slide 11: Hálózati elem(ek) felvétele
Automatikus, ha az eszköz ismeri az SNMP protokollt. Továbbá, ha az eszközök ismerik (és engedélyezett) az LLDP, akkor a láncon végig haladva az összes elem regisztrálható automatikusan.
Van egy CLI, több eszköz esetén ez a leghatékonyabb, ha az előző lehetőség nem adott.
A GUI általános megjelenítő rendszerén keresztül, ez inkább módosítás, vagy javításkor hasznos, vagy ha nincs más lehetőség.
Végül vannak egyedi adatalapok a patch panelek, munkaállomások, és SNMP eszközökhöz.

## Slide 12: Teljes felfedezés (LLDP lekérdezés)

## Slide 13: néhány funkció SNMP eszköz felvétele, frissítése

## Slide 14: néhány funkció Munkaállomások kezelése

## Slide 15: néhány funkció Szolgáltatások lekérdezések

## Slide 16: Fali kábelek felfedezése

## Slide 17: Köszönöm a figyelmet!